## Slide 2
João Paulo Santos
Engenheiro Eletricista
Setor: Pesquisa e Desenvolvimento
j.santos@diagno.ind.br

## Slide 3
Carga
Positiva
Negativa
Unidade no SI = C (Coulomb)
Campo elétrico

## Slide 4
Tensão Elétrica
Capacidade que um ponto no espaço possui de atrair ou repelir cargas;
A unidade no SI é J/C = V (volt) ;
1V : Esse ponto no espaço pode dotar de 1 J a mais do que a referência cada 1 C presente nele.

## Slide 5
Corrente Elétrica
Movimento ordenado de cargas, causado por um campo elétrico;
A unidade no SI é C/s = A (Ampére) ;
1 A: A cada segundo 1 Coulomb passa pelo ramo;

## Slide 6
AC/DC ou CA/CC
Tomadas
Icounter

## Slide 7
Energia
Capacidade de realizar uma ação;
Potencial e cinética;
Conservação;

## Slide 8
Potência
Taxa de transformação de energia;
P = V x I;
A unidade no SI é J/s = W (Watts) ;

## Slide 9
Fontes
Dispositivo ativo;
Teórico: Mantém valor fixo em seus terminais independente do que é alimentado;
Real: Possuem capacidades máximas de fornecimento, dependente da potência;

## Slide 10
Fusível
Proteção contra sobrecorrente;
Para corrrentes normais: Condutor convencional;
Correntes acima do limite: Derrete e as conexões se rompem;

## Slide 11
Resistência
Oposição à passagem de corrente;
Choque entre portadores e estrutura da matéria;
Converte energia cinética dos portadores em energia térmica;
Materiais R =
Lei de Ohm: V = RI ;
Temperatura: R = ;
Unidade no SI: (Ohms)

## Slide 12
Resistor
Componente passivo com resistência definida;
Não armazena energia

## Slide 13
Resistor

## Slide 14
Associação de resistores
Série
Req = R1 + R2 + ... + Rn
Paralelo

## Slide 15
Circuito
Nó: Ponto do circuito em que dois ou mais terminais estejam ligados, um nó é um ponto equipotencial do circito;
Ramo: Caminho entre dois nós ligado por componentes de circuito a corrente elétrica possui mesmo valor ao longo do ramo;
Malha: Caminho fechado seguido sobre ramos;

## Slide 16
Leis de Kirchoff
Correntes: Soma das correntes que entram no nó = soma das correntes que saem do nó;
Malhas: Soma dos aumentos de tensão em malha fechada = soma das quedas de tensão em malha fechada;

## Slide 17
Capacitância
Capacidade que um material possui de gerar campo elétrico a partir de carga acumulada;
C = ;
Unidade no SI: Coulombs/Volts = F (Farad);
Geométrico: C =

## Slide 18
Capacitor
Elemento passivo que armazena energia na forma de campo elétrico;
i(t) = C

## Slide 19
Carregamento RC
Tensão inicial = 0;
Tensão final = E;

## Slide 20
Indutância
Capacidade que um material possui de gerar fluxo magnético a partir de uma corrente passando por ele;
L = ;
Unidade no SI = Weber / Ampere = H (Henry);
Geométrico: L =

## Slide 21
Indutor
Elemento passivo que armazena energia em forma de campo magnético;
v(t) = L

## Slide 22
Carregamento RL
Corrente inicial = 0;
Corrente final = E/R;

## Slide 23
Diodo
Semicondutor;
Conduz num sentido, bloqueia no outro;
Vd ~ 0.7V

## Slide 24
LED
Diodo emissor de luz
Vd ~ 1.6 ->3.3 V

## Slide 25
Transistor
Controle da corrente através de uma tensão;